ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง  เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

คุณลักษณะ

- โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) แบบ Smart TV  หรือ (Android TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 นิ้ว

- Smart TV หรือ  Android TV ที่มีระบบปฏิบัติการ Version ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือดีกว่า

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 55 นิ้ว หรือมากกว่า

- แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED Backlight หรือ DLED Backlight

- ระดับความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล (4K)

- มี WIFI ในตัวและสามารถใช้งาน Internet ได้ และรองรับ All share cast หรือ Screen

Mirroring

- มีช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณทั้งภาพและเสียง

- มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

- ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง ภาพยนตร์

- ได้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

- ผู้ขายต้องรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรอง จากเจ้าของผลิตภัณฑ์  และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ

- มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย

- มีการรับประกันซ่อม/เปลี่ยนฟรีเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติในปีที่ 2 และ 3

- ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อม/เปลี่ยน ให้สามารถใช้งานได้ปกติภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง  กรณีไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จผู้ขายต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ทดแทน โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า

- ชุดรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ประกอบด้วย

  - จานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU-BAND ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  60 ซม. ประกอบด้วย

-ขายึดจานรับสัญญาณดาวเทียม

-ขายึดหัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB)

-คอจานปรับแต่งระบบ (ยกมุมพร้อม น็อต สกรูยึด)

2.2 หัวรับสัญญาณดาวเทียม (LNB) ชนิด 1 ขั้ว

-Input Frequency Range ไม่ต่ำกว่า 10.70 – 12.75 GHz

-output Frequency Range ไม่ต่ำกว่า 9.50 – 21.50 GHz

-รับสัญญาณจากดาวเทียมย่านความถี่ KU Band Thaicom 6 Frequency 12646 MHz – Sybol Rate : 30000/Po/:ver

-รับสัญญาณระบบความคมชัดสูง High – Definition (DLTV HD)

3. เครื่องรับสัญญาณภาพดาวเทียม IRD

3.1 มีช่องต่อ USB 2.0 สามารถรองรับ ไฟล์ภาพ JPEG, BMP, PNG

ไฟล์เสียง MP3

ไฟล์วีดีโอ Ts, MPG, MP4, AVI, MKV, MOV

คุณสมบัติของเสียง สัญญาณสเตอริโอ

3.2 มีช่องต่อ HDMI  1 ช่องสัญญาณ

3.3 เมนูการตั้งค่ารองรับภาษาไทย

-2-

3.4 มีรีโมทไร้สายสำหรับควบคุมหรือปรับแต่งข้อมูลพร้อมแบตเตอรี่

3.5 มีสายและขั้วต่อสัญญาณมอนิเตอร์แบบ HDMI

3.6 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย

3.7 ผู้ขายต้องรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีหนังสือแต่งตั้งหรือรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  และมีศูนย์บริการทั่วประเทศ

3.8 ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

3.9 รับสัญญาณจากดาวเทียมโดยย่านคลื่นความถี่ KU Band Thaicom 6 Frequency 12646 MHz – Sybol Rate : 30000/Po/:ver ระบบความคมชัดสูง High-Definition DLTV HD และสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ช่อง DLTV จำนวน 15 ช่อง และช่องสัญญาณทีวี Digital ของไทย

| ที่ | ช่อง | ชื่อช่องรายการ | ดาวเทียม | ความถี่ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 186 | DLTV 1 HD | Thaicom 6, Ku-Band | 12646 V 30000 |
| 2 | 187 | DLTV 2 HD |  |  |
| 3 | 188 | DLTV 3 HD |  |  |
| 4 | 189 | DLTV 4 HD |  |  |
| 5 | 190 | DLTV 5 HD |  |  |
| 6 | 191 | DLTV 6 HD |  |  |
| 7 | 192 | DLTV 7 HD |  |  |
| 8 | 193 | DLTV 8 HD |  |  |
| 9 | 194 | DLTV 9 HD |  |  |
| 10 | 195 | DLTV 10 HD |  |  |
| 11 | 196 | DLTV 11 HD |  |  |
| 12 | 197 | DLTV 12 HD |  |  |
| 13 | 198 | DLTV 13 HD |  |  |
| 14 | 199 | DLTV 14 HD |  |  |
| 15 | 200 | DLTV 15 HD |  |  |

และ TV digital (ช่อง 3, 5, 7, 9, 11 และช่องอื่น ๆ ได้)

การติดตั้ง

- ระบบไฟฟ้าและติดตั้งจานรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

การติดตั้งระบบไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของการไฟฟ้าภูมิภาคหรือการไฟฟ้า

นครหลวง จำนวน 2 ช่อง  เพื่อรองรับ TV  และกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TRD

- จานรับสัญญาณดาวเทียม

การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม โดยอุปกรณ์ยึดติดมั่นคงถาวรที่สามารถปรับแต่งระยะยกมุม ยึด

ติดด้วย น็อต/สกรู

- สายสัญญาณใช้สาย RG6 ภายนอกและภายในเดินด้วยรางให้เรียบร้อย  โดยระยะสัญญาณ จาก

LNB ไปยังกล่องรับสัญญาณ IRD ไม่ควรเกิน 30 เมตร

-3-

- การติดตั้งโทรทัศน์ LED TV ต้องติดตั้งกับผนังอาคาร ด้วยขายึดอย่างถาวร หรือด้วยขาตั้งไม่ควร

อยู่สูงเกินไปจากระดับสายตา

- จุดติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ (IRD) ต้องติดตั้งให้คงทนถาวรอยู่ใกล้กับ LED TV

- ปรับยกมุม/จูนสัญญาณให้สามารถรับสัญญาณคลื่นความถี่ KU-Band Thailand 6

ช่องสัญญาณ DLTV ช่องที่ 186 – 200 รวม 15 ช่อง ตามข้อ 3.9 และ TV digital (หมายเลขช่องทีวีดิจิตอลของไทย)

LED TV ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว

ห้องเรียน

จาน

LNB

IRD

ภาพประกอบการติดตั้งจานดาวเทียมและ LED TV

งบประมาณ จำนวน 30,700.- บาท  (1 ชุด พร้อมติดตั้ง)